## Slide 1
01 CLASSIC ECU VIEW
AUTOSAR Classicの層に責務を置く
上位のSW-CはRTEポート契約に依存し、BSWから下は標準サービス・ECU抽象化・MCALで車両/ハードウェア差分を吸収する。
SDV FOTA | AUTOSAR Classicを目標とした境界案 | 規格適合を表明するものではありません
01
APPLICATION
Application SW-C / Runnable / Port
RTE
生成RTE：SW-C PortとBSW/他SW-Cを接続
BSW SERVICES
Com / Dcm / Csm・Crypto / NvM / Dem / WdgM / EcuM / OS
ECU ABSTRACTION
ECU固有デバイスをMCAL APIから分離
MCAL + HW
Fls / MCU drivers / Flash hardware
FOTAの配置
・VCU：更新キャンペーン制御 ・対象ECU：OEM定義の更新BSWサービス ・Bootloader：起動バンクと復帰を独立管理
Pi 5 の扱い
Linux adapterは開発・検証用。Classic OS/BSW/MCALではない。実Classic ECU化には対象をサポートするstackが必要。
AUTOSAR ClassicはRTE / BSW / ECU Extract / 生成設定まで含む統合構造。単にtraitで抽象化するだけではClassic準拠にならない。

## Slide 2
02 UPDATE RESPONSIBILITIES
Classic ECUでの更新フロー
FOTA全体はOEM/BSW vendorの統合機能。DCM・暗号・メモリサービスと独立Bootloaderの責務を明確にする。
SDV FOTA | AUTOSAR Classicを目標とした境界案 | 規格適合を表明するものではありません
02
VCU更新制御
車両停止・順序・ 対象ECUを管理
診断要求 DCM / OEM仕様
イメージ転送 診断/更新チャネル
TARGET ECU｜Classic BSW
OEM FOTA / Reprogramming Service
Csm/Crypto
署名・hash
NvM
状態・trial
MemIf/Fls
消去・書込み
Bootloader
Trial / Commit / Rollback
Flash banks
A/B領域・メタデータ
安全な状態遷移
受信
DCM
検証
Csm + policy
書込み
MemIf/Fls
試行起動
Bootloader
確定/復帰
Health + Boot

## Slide 3
03 VEHICLE VARIANT
車両を載せ替えた場合の差分
再利用の単位はSW-Cのポート契約。RTE/BSW設定とECU依存部をvariantとして再統合する。
SDV FOTA | AUTOSAR Classicを目標とした境界案 | 規格適合を表明するものではありません
03
変更シナリオ
維持できる資産
変更・再検証する資産
同じECU / 別車両
SW-C内部ロジック ポート仕様が同じ範囲
ECU Extract、RTE生成設定、Com/診断設定、信号経路、校正、車両互換性表
同じSW-C / 別ECU HW
標準RTE/BSW APIに依存する機能
MCAL、ECU Abstraction、Fls/NvM設定、OS/タスク、メモリ配置、Bootloader
別BSW vendor / release
要求・状態遷移・データ契約
BSW API binding、生成設定、crypto/diagnostics/memory統合、適合・回帰試験
Pi 5上のLinux adapterを差し替えるだけでClassic ECUへ移行できるわけではない。Classic stack / MCAL / Bootloader製品に合わせた下位統合が必要。

## Slide 4
04 IMPLEMENTATION PATH
現行Rust PoCからClassic統合へ
今ある抽象化は足場として活用し、Classic標準サービスとの接続・固定メモリ・生成設定へ段階的に寄せる。
SDV FOTA | AUTOSAR Classicを目標とした境界案 | 規格適合を表明するものではありません
04
現行コード
sdv-core：独自SW-C/RTE sdv-fota：独自Rust更新service ImageStorage / BootControl：独自trait linux.rs：ファイルA/B + CRC metadata serde / String / Vec / alloc利用 Pi 5実機・AUTOSAR stack未接続
Classicに向けた実装変更
1
SW-C/RTE契約と更新BSW責務を分離
2
FOTA coreを固定長buffer・no-heap化
3
Crypto / NvM / Fls / Boot API境界を定義
4
Host Linux backendは開発専用に隔離
5
採用stack決定後にC API/生成設定へ接続
先に決めること
Classic stack / release
対象ECUとOS/MCU
DCM reprogramming設計
NvM / Flash / bank配置
Bootloader責任境界
Pi 5をhostで使う範囲